## Slide 1
AK
RMG
Gold
Участок Бертакари. Общежитие.
На прмплощадке участка Бертакари предполагается размещение двух жилых блоков.
Каждый жилой блок компануется из 8 контейнеров – по четыре контейнера на первом и втором ярусах. Контейнеры примыкают друг к другу задними стенками. Между блоками из четырёх контейнеров размещается лестничный марш и проход (вариант компоновки №1). При втором варианте компановки блоки из четырёх контейнеров размещаются на расстоянии 800-1000мм друг от друга, что необходимо для монтажа и обслуживания канализационных стояков.
Конструкция контейнеров должна позволять установку одного на другой (перекрытия должны быть горизонтальными). Конструкции пола верхнего яруса, крыши и лестниц строятся из труб квадратного/прямоугольного сечения и швелеров. Для ступеней и пола верхнего яруса используется структурная плита толщиной 30мм. Для кровли используется прессованная металлокерамика.
Генплан.
Проектное предложение

## Slide 2
AK
RMG
Gold
Аксонометрия.
Вариант №2.
Проектное предложение
Участок Бертакари. Общежитие.