Буксир «ГОНИО»

Заказчик:                          ООО «Батумский морской порт»

Основные технические данные буксира «ГОНИО»

-Год и место постройки        - 2005, г Батуми

-Тип судна			- ввод, вывод, перестановка и швартовка морских судов в

портах

-Главные двигатели		- 3 Д 12 А.

-Мощность двигателей	- 2Х223 кВт—600 л. с.

-Сила тяги		             - 10 т.

-Длина		             - 21,40 м

-Ширина	                           - 6,20 м

-Осадка			- 1,80 м

-Высота борта                          - 3,0 м

- Тип буксировки                     -2 (два) винторулевые колонки

Дизель-генератор                   - 2 шт 4Ч 10,5/13

Валовая вместимость             - 95 р.т

Буксир «Гонио» построен в 2005 году в г. Батуми (Грузия) под надзором классификационного общества РМРС.

Со дня постройки буксир прошёл одно промежуточное освидетельствование в 2008 г.,

По приказу Генерального директора БМП №153/А от 30 декабря 2011 года, буксир был выведен из эксплуатации, поднят на кильблоки в районе причала №3 и поставлен на временный отстой.

Внешний осмотр корпуса и корпусных конструкции, позволяет сделать вывод, что они находятся в нормальном техническом состоянии. Однако лакокрасочное покрытие надстройки и корпуса отслоилась и местами появились коррозийные «язвы».

Для точного определения технического состояния главных двигателей №1 и №2 марки 3Д12 и вспомогательных двигателей ДГ №1 и №2 марки 4Ч 10,5/13, необходимо произвести разборку, выполнить замеры, определяющие изношенность дельных зап. частей и полную моточистку. Выполнить полную ревизию донно-забортной арматуры. Произвести полную ревизию радионавигационного и радиолокационного оборудования GMDSS. Необходимо произвести дефектацию всего электрооборудования, системы автоматики и кабельных сетей. После тщательного визуального осмотра винторулевых колонок (ВРК) видны подтёки смазочного масла и проворачивание вручную не удаётся. Предварительно можем предположить порчу (высохли) резинотканевых манжет и окисления втулок, но для полного определения технического состояния ВРК необходимо пригласить специалистов ROLLS ROYCE, для выполнения ревизии и определения дефектов. Необходимо произвести проверку и переукладку спасательных средств, противопожарного оборудования и контрольно – измерительных приборов (КИП –ов). Швартовое устройство, якорное устройство и буксирное устройство требует пере сборки, смазки и тестировки. Рулевой привод, устройство сигнализации рулевым устройством так же требует полной ревизии. Состояние служебных и жилых помещений требует капитального ремонта. Необходимо укомплектовать аварийным снабжением. Необходимо проведение полной ревизии и диагностики системы аварийной предупредительной сигнализации и системы обеспечения работы главных двигателей.

Все регистрационные и регистровые документы судна просрочены и необходимо их восстановление.