| დანართი 1 |  |
| --- | --- |
| სამუშაოს მოცულობები |

Table of contents

1	Introduction and General Stipulations	3

1.1	General	3

1.2	მომწოდებლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა	3

1.3	Battery Limits / System Interface	3

1.4	სამუშაოები რომლებიც არ შედის კონტრაქტში	4

1.5	დამკვეთის ვალდებულებები	4

1.6	მხარეთა პასუხისმგებლობები/Division of Responsibility (DOR)	4

1.7	Supporting Attachments	5

# Introduction and General Stipulations

## General

ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია  კასპის ცემენტის ქარხანა გეგმავს თაბაშირის ორი სილოსის გაწმენდას დაბეგებული მასისგან რომელიც დაახლოებით თითო სილოსში გამოვა 400ტ ოდენობით

ხელშეკრულების საგანია გაიწმინდოს სილოსები ბოლომდე,ჯერ ერთი შემდეგ მეორე ისე რომ სხვა ახლოს არსებული მოწყობილობები არ დაზიანდეს.

## მომწოდებლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა

### სილოსების გასაწმენდად 4-5 ადამიანის(მუშის) შემოყვანა სამუშაოდ,სილოსთან მოწყობა მეტალის კონსტრუქციის მასალის ჩამოსაყრელად,ამფეთქებლების ქირავნობა (რამდენჯერმე), ბობკატი და ციცხვიანი ავტომტვირთავის მოყვანა გასატანად. ერთი სილოსის გაწმენდის ხანგრძლივობა ერთი კვირა-კვირა ნახევარი.

### მუშებს ჰქონდეთ თავიანთი სამუშაო იარაღები

### პერფერატორი, ეგრედწოდებული რკინის „შტირები“,ლაფატკები,ბარები,

### უსაფრთხოების ქამრები,

### თუ საჭირო გახდება ჰაერის პნევმატური ჩაქუჩი.

### შემდუღებელი თავისი შედუღების აპარატით

### აირმჭრელი თავისი აირმჭრელი მოწყობილობით.

## Battery Limits / System Interface

### ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების საზღვრებია, მხოლოდ ვერტიკალური სილოსები და მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება.

თუ რაიმე მოწყობილობა დაზიანდა მისი აღდგენა.

## დამკვეთის ვალდებულებები

- მიუთითოს შემსრულებელს  თუ სად დაყაროს გამოყრილი მასალა.

- გადასცეს შემსრულებელს ელ. ენერგიის წყაროზე მიერთების წერტილები.

## მხარეთა პასუხისმგებლობები/Division of Responsibility (DOR)

## Supporting Attachments

- ჰაიდელბერგცემენტის DCS დოკუმენტები