Утверждаю

____________________________

Управляющий директор   по производству

ООО «Батумский Морской Порт»

Еркебулан  Мейрембеков

«______» ___________ 2023 г.

Техническое задание На выполнение работ по инженерному обследованию и паспортизации Причала №8 ООО «Батумский Морской Порт» Характеристика объекта: Объект исследования –причал №8 Батумского морского порта. За период длительной эксплуатации оградительные сооружения претерпели определенный физический износ. 1.Цель работы Оценка современного технического состояния причала №8 по результатам инженерного обследования в соответствии с требованиями РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений» и Р.Д.31.35.11-89 «Инструкция по инженерным обследованиям морских портовых гидротехнических сооружений». Корректировка паспорта причала №8. 2.Состав основных работ: - подготовительные работы, подбор и предварительный анализ материалов технической документации по обследуемому сооружению; - инженерное обследование технического состояния причала №8 , в том числе: - подводное обследование основных конструктивных элементов сооружения - надводное обследование причала; -обследование дна причала№8; - промеры глубин причала. - фиксация и замеры параметров повреждений, фотографирование, видеосъемка. -комплексный анализ результатов инженерного обследования. -оценка современного технического состояния исследуемого объекта. - оформление выпуск отчетных материалов. - обобщение и квалификация сведений о причале, обоснование данных для внесения в паспорт. -корректировка паспорта. - разработка, составление и выпуск отчетной документации. 3. Результаты работы Результаты работы оформляются в виде - технического отчета по инженерному обследованию причала №8 -внесение корректировок в паспорта причала №8. 4.Требования к подрядчику 1.Предоставить историю компании выполняющей работы 2. предоставить документально подтвержденный опыт проведения аналогичных работ (с представлением примера отчетной и паспортной документации) 3. Предоставить квалификационные документы сотрудников, принимающих участие в выполнении работ 4. Предоставить перечень оборудования и материально-технической базы для проведения работ. Промеры глубин у бес причального налива выполнить в соответствии с требованиями Р.Д.31.29.01-79 «Технология промерных работ при производстве дноуглубительных работ» 5. работы проводить без вывода сооружения из эксплуатации. 6. срок выполнения работ - окончание согласно контракта.

Составил:

| Инженер по тех. Документации ОГи ИС | /…………./ | Ц. Цинцадзе |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | Имя, фамилия |

Проверил:

| Старший инженер-гидротехник ОГ и ИС | /…………./ | А. Сургуладзе |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | Имя, фамилия |

Согласовано:

| Начальник отдела закупок и контрактов | /…………./ | Р. Туребаев |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | Имя, фамилия |

| Начальник ОГ и ИС БМП | /…………./ | Э. Варшанидзе |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | Имя, фамилия |